仪器设备简介

| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| C6132A卧式车床 | 床身最大回转直径：320mm 最大工件长度：750mm 主轴转数：25～1600r/min 通孔直径：46mm 顶尖套内孔锥度：MT4 刀架回转角度范围：±45° 生产厂家：广州机床厂 |
| Sk360型卧式车床 | 床身最大回转直径：360mm 最大工件长度：1000mm 主轴转数：37～1600r/min 主轴孔直径：38mm 顶尖套内孔锥度：MT4 刀架回转角度范围：±45° 生产厂家：沈阳数控机床厂 |
| 高精度万能外圆磨床MG1432C | 型号：MG1432C 最大磨削外径(mm)：320 最大磨削长度(mm)：1000 工作台最大承重(kg)：300 砂轮转速(r/min)：10000 工件速度(r/min)：1~300 新砂轮尺寸:400×203×50 快速行程(mm)：≧30 主轴电机功率(kw)：3 油泵电机功率(kw)：1.5 生产厂家：北京第二机床厂 |
| 卧式矩台平面磨床M7132H | 型号：M7132H 磨削面最大尺寸(mm)：1000×320×400 工作台面积1000×320 工作台纵向速度：3-27米/分 磨头横向速度：0.5-3米/分 新砂轮尺寸(mm):350×127×40 工作台承重(kg)：300 主轴电机功率(kw)：5.5 油泵电机功率(kw)：3.0 砂轮转速(r/min)：1440 生产厂家： 杭州机床厂 |
| 内圆磨床M2110A | 型号：M2110A 最大磨削内径mm)：100 最大磨削长度(mm)：150 主轴电机功率(Kw)：3.0 主轴转速（r/min）：10000 生产厂家：无锡机床厂 |
| X5032立式铣床 | 主轴： 端面至工作台距离(mm)： 45～415 中心线到床身垂直导轨的距离(mm)： 350 孔锥度： 7:24 ISO50 孔径(mm)： 29 转速(r.p.m)： 30～1500/18级 立铣头最大回转角度： ±45° 轴向移动距离(mm)： 85 工作台： 工作面[宽度×长度](mm)： 320×1325 行程[纵向/横向/垂向][手动/机动](mm)： 720/700、255/240、370/350 进给范围[纵向/横向/垂向](mm/min)： 23.5～1180/23.5～1180/8～394 快速移动速度[纵向/横向/垂向](mm/min)： 2300/2300/770 T型槽[槽数/槽宽/槽距](mm/)： 3/18/70 其它： 主电机功率(mm)： 7.5 进给电机功率(kw)： 1.5 外形尺寸(mm)： 2530×1890×2380 机床净重(kg)： 3200 |
| X6132卧室铣床 | 主轴： 端面至工作台距离(mm)： 45～415 中心线到床身垂直导轨的距离(mm)： 350 孔锥度： 7:24 ISO50 孔径(mm)： 29 转速(r.p.m)： 30～1500/18级 立铣头最大回转角度： ±45° 轴向移动距离(mm)： 85 工作台： 工作面[宽度×长度](mm)： 320×1325 行程[纵向/横向/垂向][手动/机动](mm)： 720/700、255/240、370/350 进给范围[纵向/横向/垂向](mm/min)： 23.5～1180/23.5～1180/8～394 快速移动速度[纵向/横向/垂向](mm/min)： 2300/2300/770 T型槽[槽数/槽宽/槽距](mm/)： 3/18/70 其它： 主电机功率(mm)： 7.5 进给电机功率(kw)： 1.5 外形尺寸(mm)： 2530×1890×2380 机床净重(kg)： 3200 主轴： 中心线到工作台面距离(mm)： 30/350 转速级数： 18级 转速(r.p.m)： 30～1500 工作台： 工作面[宽度×长度](mm)： 320×1325 行程[纵向/横向/垂向][手动/机动](mm)： 700/680、255/240、320/300 进给量级数： 18级 最大回转角度： ±45° 其它： 主电机功率(mm)： 7.5 进给电机功率(kw)： 1.5 外形尺寸(mm)： 2294×1770×1610 机床净重(kg)： 2650 |
| 插床 | 重量(kg)： 3500 主电机功率(kw)： 4 外形尺寸(mm)： 630 工件尺寸范围(mm)： 560×630 工作精度： 0.02 滑枕倾斜角度： 8° 每分钟往复次数(次/分钟)： 70-85 刀架最大行程(mm)： 340 最大刨削长度(mm)： 360 加工面的平面度(mm)： 0.015 加工面的垂直度(mm)： 0.025 表面粗糙度： 6.3 侧加工面对基面的垂直度(mm)： 0.02 |
| 滚齿机Y-315 | 加工圆柱形直齿轮最大直径[有支架/无支架](mm)： 450/800 加工圆柱形斜齿轮最大直径[螺旋角30/60度](mm) ： 500/190 最大加工模数[钢料/铸铁](mm)： 6/8 最大加工长度[圆柱形直齿轮](mm)： 240 刀具心轴与齿轮胚中心线间的距离[最小/最大](mm)： 30/450 刀具最大垂直行程(mm)： 270 台面到刀具主轴中心线的最小距离(mm)： 205 刀具的最大直径(mm/)： 120 装刀具的可换心轴直径(mm)： 22/27/32 工作台孔的直径(mm)： 80 分度蜗轮的节径(mm)： 624 装工件的心轴直径(mm)： 35 刀具主轴转速种数： 7 刀具转速范围(转/分)： 47.5~192 工件每转刀具给进量[垂直/径向](mm)： 0.5~3 0.06~0.36 主电动机功率(kw)： 3 主电动机转速(转/分)： 1430 快速行程电动机功率(kw)： 1 快速行程电动机转率(转/分)： 1420 机床重量[带附件](kg)： 3850 机床轮廓尺寸[长×宽×高](mm)： 2377×1255×2030mm |